Технологическая инструкция

Требования и рекомендации к подготовке материалов для печати

1. Обязательные требования при подготовке многостраничных изданий к печати

1.1Типы электронных носителей, принимаемых в производство

1.1.1	FTP-сервер типографии (для организации и получения доступа необходимо связаться с менеджером).

1.1.2	CD/DVD, USB-носители.

1.1.3	Ссылка на облачные хранилища типа Яндекс.Диск или drive.google. Не рекомендуется пользоваться хранилищами, для скачивания с которых требуется просматривать рекламу, отсылать SMS и т.п. (к примеру letitbit-files, depositfiles).

1.2. Типы файлов, принимаемых в производство

1.2.1	Многостраничный файл в формате PDF версии 1.3 в комплекте с оригинал-макетом.

1.2.2	При клеевом скреплении обложка отдельно, разворотом.

2. Рекомендации при подготовке многостраничных изданий к печати

2.1 Рекомендации к PDF-файлам, предоставляемым для электронного спуска полос

2.1.1	В обработку принимаются многостраничные файлы в формате PDF 1.3.

2.1.2	PDF-файлы могут быть сгенерированы как из PostScript-файлов с помощью программы Adobe Acrobat Distiller версии не ниже 5.0х, так и прямым экспортом в PDF из программы верстки.

2.1.3	Обрезных, приводных меток в файле быть не должно.

2.1.4	Разрешение для битовых (растровых) изображений должно быть не меньше 250 dpi (для color и grayscale изображений) и 1200 dpi для монохромных (bitmap).

Параметр Compression для color image и grayscale image должен быть установлен Automatic (JPEG), Image Quality — Maximum, а для monochrome image Compression None.

В параметре Color должно быть установлено Сolor management off.

Недопустимо использование функции OPI.

Желательно включение шрифтов в файл PDF полностью (если позволяет лицензионное соглашение).

2.1.5	Ориентация и формат полос задается программой верстки (не посредством программы Adobe Acrobat).

2.1.6	При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочным УФ-лакированием, вырубкой) объекты с данными элементами должны предоставляться в этом же файле, отдельной краской (spot color), оверпринтом.

2.1.7	В именах PDF-файлов не допускается использование кириллицы.

2.2. Рекомендации по формированию PDF-файла

2.2.1	Размер страницы должен быть равен обрезному формату издания плюс 10 мм: с каждой стороны по 5 мм на обрез (bleed). Позиционирование по центру полосы вывода. Все PDF-файлы, содержащие полосы одного издания, должны иметь одинаковую (вертикальную или горизонтальную) ориентацию, одинаковый дообрезной формат.

2.2.2	PostScript-файл должен быть создан как композитный файл в цветовом пространстве CMYK (Composite Leave Unchenged), позитивный (positive), прямой (not mirrored), 100% масштабирования (not scaled).

2.2.3	При записи PostScript-файла все системы управления цветом должны быть отключены. Цветоделение должно производиться на этапе подготовки изображений в программе Photoshop.

2.2.4	В PDF-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые в публикации.

2.3. Рекомендации к файлам изображений

2.3.1	Разрешение.

Разрешение изображений должно быть не ниже величины линиатуры растра, умноженной на 1,5–2. Типография по умолчанию использует линиатуру 175 lpi для мелованной бумаги. Рекомендуемое значение разрешения 350 ppi. Также недопустимо разрешение битовых изображений, превышающее 450 dpi для color и grayscale изображений и 1800 dpi для монохромных (bitmap).

2.3.2	Суммарный объем красок.

Максимальный суммарный объем красок в изображениях должен составлять не более 340% для глянцевой бумаги, не более 320% для матовой и не более 300% для офсетной и легкомелованной бумаги.

2.3.3	Градация изображений.

Пределы воспроизводимых значений градации изображения: 2 – 95%.

2.4. Рекомендации к элементам макета издания

2.4.1	Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания.

2.4.2	Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез), должны иметь «вылет» за край обрезного формата (доливку под обрез) 5 мм.

2.4.3	Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 3 мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах — расстояние не менее 5 мм от обрезного формата. Для продукции клеевого скрепления в корешковой зоне – 8 мм.

2.4.4	Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Роспуск полос — смещение изображения на полосе для обеспечения стыковки разворотных иллюстраций с учетом раскрываемости блока. Величина роспуска составляет 3+3 мм для полос блока и 6+6 мм для второй и третьей полосы обложки, а также первой и последней полосы блока.

2.4.5	При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования. Нежелательно использование:

- тонких линий, совмещаемых в развороте;

- значимых объектов и портретов, совмещаемых в развороте;

- распашных объектов, расположенных с наклоном.

2.4.6	Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, не рекомендуется делать «выраженный» по дизайну корешок при расчетной толщине издания 3 мм и менее.

2.4.7	Все изображения должны быть повернуты, масштабированы и обрезаны в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.

2.4.8	Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt. Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline.

2.4.9	Мелкий шрифт (до 9 pt) и тонкие линии (до 1 pt), а также выворотка под шрифт и линии данной величины должны состоять не более чем из одного триадного цвета.

2.4.10	Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0,05 – 0,1 мм (0,144 pt – 0,288 pt) в зависимости от работы.

2.4.11	Дополнительные цвета для печати в пять и более красок (PANTONE) должны быть установлены как Spot.

2.4.12	При использовании на обложках фольги объекты должны быть векторными, окрашены в 100% (например 100% black). Все шрифты должны быть переведены в кривые. Минимальная толщина элемента для тиснения 0,3 мм. Минимальная толщина пробельного элемента также составляет 0,3 мм. В файле, предназначенном для печати, не должно быть выворотки под фольгу (тиснение производится по фону).

2.4.13	При использовании на обложках выборочного лака объекты должны быть векторными, окрашены в 100%. Минимальная толщина элемента для лакирования 0,3 мм. Минимальная толщина пробельного элемента также составляет 0,3 мм. На элементы лакирования необходимо задавать треппинг 0,3-0,5 мм. Не рекомендуется лакировать мелкие элементы, совмещаемые с изображением, из-за допуска на совмещения лака и изображения (до 1,5 мм). При использовании глиттерного, объемного УФ лака необходимо предварительно согласовать макет с типографией.

2.5. Определение цвета

2.5.1	В верстке допустимо использовать только те Spot-цвета, которые будут впоследствии использованы при печати. Присутствие неиспользуемых цветов запрещено.

2.5.2	Определение цвета может производиться по каталогам стандартных цветов. Для определения триадных (Process) цветов должны использоваться каталоги PANTONE Process, смесевых — PANTONE Formula Guide Plus Series, соответствующие типу бумаги.

2.5.3	При использовании составных красок, а также бронзы, серебра и других кроющих красок последовательность наложения красок должна оговариваться с типографией.

2.5.4	Основные триадные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black) не должны переопределяться и использоваться в качестве дополнительных плашечных цветов. Нельзя создавать в документе копий основных CMYK-цветов и использовать их для оформления издания.

2.5.5	Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется кроме черной краски использовать полную триаду (C=60, M=40, Y=40, K=100).

2.5.6	Изображения, имеющие нейтральный серый цвет, следует делить с максимальным замещением серой компоненты черным цветом.

2.6. Рекомендации к оригинал-макету

2.6.1	Оригинал-макет представляет собой общий вид печатного издания. Он должен состоять из отпечатанных или выведенных с цветного или черно-белого принтера распечаток.

2.6.2	В случае если оригинал-макет — это журнал, брошюра, перекидной календарь и т. п., страницы должны быть пронумерованы, лицевая и оборотная сторона склеены между собой. Обложка, титул, вклейка, вкладка и другие элементы должны быть подписаны.

2.6.3	Подписная корректура не должна содержать редакторские и корректорские правки, все страницы должны быть вычитаны и подписаны в печать ответственным за издание лицом с указанием даты подписи.

2.6.4	В подписной корректуре должны быть указаны все номера страниц и отмечены все пустые полосы.

2.6.5	Для обложек под термоклей оригинал-макет предоставляется в развернутом виде.

2.6.6	При наличии фальцовки, биговки или вырубки изделия нужно приложить образец.

2.6.7	В случае если заказчик не может предоставить оригинал-макет, можно прислать макет по FTP в цифровом виде (в формате jpeg, с низким разрешением).

2.7. Рекомендации к цветопробе

2.7.1	Цветопробой является оттиск на специальной бумаге, изготовленный на откалиброванном оборудовании в соответствии со стандартом ISO 12647-7:2013 и имитирующий параметры офсетного печатного процесса.

2.7.2	В типографию должны предоставляться утвержденные цветопробы в масштабе 1:1.

2.7.3	На цветопробе должна присутствовать шкала контроля Ugra/FOGRA – Medienkeil CMYK V2.0-V3.0

2.7.4 Сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном освещении (D50).

2.7.5	Все распечатки, не соответствующие выше приведенным требованиям, не могут служить в качестве цветопробы и использоваться для предъявления претензий, связанных с отклонениями по воспроизведению цвета. Они могут исполнять роль пожелания заказчика относительно цветопередачи.

2.7.6	При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:

- цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс;

- цвета дополнительных красок PANTONE выставляются по вееру и могут отличаться от цветопробы;

- цветопроба не учитывает возможное изменение цвета, связанное с дополнительной отделкой оттисков: лакированием, ламинацией.

2.7.7	При участии дополнительных цветов в цветоделении изображения цвет изображения может не соответствовать цветопробе.

2.7.8	ВНИМАНИЕ! При внесении исправлений в файлы после изготовления цветопробных оттисков (корректировка цвета каких-либо элементов) данный оттиск цветопробой служить не может!